## Slide 1
电子图件报审工具（报建版）技术培训
2024.11

## Slide 2
目 录
01
02
图纸规整
报建流程
03
BDB导出
04
材料申报

## Slide 3
«
01
报建流程

## Slide 4
报建依据
1
市政交通基础设施工程规划设计技术文件办理指南
+
基础设施工程建设项目电子报件标准

## Slide 5
业务流程
1
软件用途：
将图纸规整后、自检无误的图纸输出为后续供电子报审使用的BDB文件和相对应的PDF文件。
操作步骤：
图纸规整、BDB导出以及材料申报。
BDB导出
图纸规整
材料申报

## Slide 6
«
02
图纸规整

## Slide 7
2
绘图基本要求
绘图空间：
图纸在模型空间和布局空间提取，视具体专业有所差别。
运行环境：
AutoCAD2014、AutoCAD2016、 AutoCAD2018
制图单位：
图形要求：
市政基础设施包括多个专业类型，其中实体构件主要采用直线和多段线（pline）绘制；
表格信息和说明性文字主要为单行文字；
根据相关专业要求，待提取数据需从指定图层提取；
其他绘图要求，详见《指南》中关于图纸的示例和说明。
米

## Slide 8
2
图纸整改
1、图层修改
对图纸中的图层名称和图层中要素进行修改，满足软件从特定图层提取指标数据的需求
具体图层的修改可参考各专业的电子图件报审工具（报建版）软件使用指导手册
Notes: 。

## Slide 9
2
图纸整改
2、信息填报
进行表格绘制，不同类型不同专业按照《指南》绘制数据表格，供程序提取相关指标
河道工程-审查技术指标一览表
厂站类-建构筑物一览表
轨道交通-车辆主体-主要技术参数指标表

## Slide 10
2
图纸整改
软件支持选择打印样式表，设置不同的线型、线宽以及表达形式，满足不同专业的出图需求
3、样式设置
打印样式表设置
软件选择样式表

## Slide 11
2
厂站类图纸整改
场站类工程均按照《市政交通基础设施规划图则（厂站类）》所规定的内容在项目总平面图进行提取，软件提取时可在模型和布局两个空间内进行提取。
厂站类总平面图
软件提取结果

## Slide 12
2
厂站类图纸整改
一、图层修改
用地红线必须为闭合的多段线，并将用地红线图层名称改为“用地红线”。
为满足登图要求：
构筑物轮廓（闭合的多段线）所在的图层修改为“规划审查_建构筑物”图层；
构筑物名称标注所在的图层修改为“规划审查_建构筑物标注”图层。
图层修改

## Slide 13
2
厂站类图纸整改
二、表格填报
图纸中需要“经济技术指标表”和“建构筑物一览表”，以水厂为例主要参数指标从表格中提取，需保证表格名称、表头与示意图中的保持一致。
建构筑物一览表
经济技术指标表

## Slide 14
2
厂站类图纸整改
三、设计标准填报
提取设计标准信息，需在说明中补充，软件根据关键字进行识别，包括：“建设规模”，“设计抗震设防烈度”，“建构筑物设计使用年限”以及“安全等级”。

## Slide 15
2
道路图纸整改
市政道路工程按照《市政交通基础设施规划图则（市政道路）》所规定的内容进行提取，提取在“模型空间”中进行，在布局中无法进行有效提取。
道路总平面图
软件提取结果

## Slide 16
2
道路图纸整改
一、图层设置
将道路中线放置在“规划审查_中线”的图层中。
将交通附属设施的文字标注放置在“规划审查_交通附属设施”图层中。
将交通附属建筑的文字标注放放置在“规划审查_交通附属建筑”图层中。
将红线范围用闭合的多段线处理后放入“规划审查_道路红线”图层中。
交通附属设施图层处理
审查版定位

## Slide 17
2
道路图纸整改
二、表格填报
填写“城市道路_审查技术指标一览表”、“交通附属设施_审查技术指标一览表”、“交通附属建筑_审查技术指标一览表”。注意表头和表格需放置在“规划审查_城市道路指标表”图层中。
表格需正北朝向，如图纸出图角度需要调整，需先设置表格后进行旋转。

## Slide 18
«
03
BDB导出

## Slide 19
运行环境
3
64位环境 | 
操作系统 | Microsoft Windows 7及以上
CPU | Intel(R) Core™ i3/i5/i7 系列，2.0GHZ及以上
内存 | 8G及以上
显示 | 宽屏显示器（16:9），双屏，分辨率1920*1080
硬盘 | 500M及以上
相关软件 | 
CAD | AutoCAD 2014、AutoCAD 2016、AutoCAD 2018
其他 | Microsoft.NET Framework4.0及以上

## Slide 20
3
如何安装：双击文件夹内的“市政电子图件报审CAD提取端插件 x64”文件，进行安装。
安装包
桌面快捷方式
安装与卸载
（1）：根据本机已经安装的AutoCAD版本，勾选相应的插件选项。
（2）：选择安装目录。
（3）：点击“安装”按钮，自动安装本插件。
（4）：安装后，双击启动AutoCAD后，会显示本插件的功能菜单。
AutoCAD经典不支持ribbon按钮，无法加载菜单

## Slide 21
3
功能菜单

## Slide 22
3
软件操作
点击提取
框选范围
指标自检
结果输出

## Slide 23
3
输出结果
软件输出结果为BDB文件和相对应的PDF文件，PDF文件需要按照《指南》要求加盖电子印章，项目在线提交时会进行有效性检验。
功能名称 | 输出结果
市政管线 | BDB文件+同项目名的PDF平纵断图纸
厂站类 | BDB文件+同项目名的PDF平面图纸
综合管廊 | BDB文件+同项目名的PDF平纵剖图纸
市政道路 | BDB文件+同项目名的PDF平面图纸
公路工程 | BDB文件+同项目名的PDF平面图纸
河道工程 | BDB文件+同项目名的PDF平面图纸
轨道交通 | 按照不同的专业类型，除路基工程有纵断以外其他均为BDB文件+同项目名的PDF平面图纸
BDB校验工具主要校验内容：
1、校验盖章的有效性；
2、校验BDB和PDF文件是否同源；
3、校验报建版版本是否为最新版。

## Slide 24
3
操作演示
在“模型”空间，
框选然后提取数据。
在“布局”空间，
框选然后提取数据。
场（厂）站数据提取

## Slide 25
«
04
材料申报

## Slide 26
4
报件标准
非图纸类文件
1.申请材料要求
非图纸类文件采用扫描仪扫描方式生成PDF格式电子文件。
2.申请材料目录
按照具体业务事项办事指南中的申请材料清单整理目录，目录中的文件名称与PDF和压缩包格式电子文件名称保持一致。
3.电子文件大小
原则上每个PDF文件不超过200MB，如果超过200MB，则需拆分成多个PDF文件，采用文件名称-1.pdf，文件名称-2.pdf的方式保存。
4. 扫描文件质量要求
（1）通过扫描生成的电子文件为PDF格式；
（2）纸质材料统一采用彩色扫描，分辨率不低于100dpi，单页PDF文件不超过5MB，其他多页PDF文件不超过200MB，扫描后的文件命名应与纸质材料名称一致。
（3）电子扫描文件页码顺序应与纸质材料保持一致；
（4）电子扫描文件在1：1的显示比例下文字清晰；
（5）不能有漏扫、重复扫描等情况的出现；
（6）不能扫残(如：页码、文字、章等是否缺损或文件变形)；
（7）所有电子扫描文件应按申请材料目录分类保存，同一文件应保存成一个PDF文件；
（8）超过A4尺寸的图幅应使用大图扫描仪扫描，或采用分块扫描后拼接的（若采用分块扫描后，则要求拼接整齐，不能有缝隙和不对称情况出现）；

## Slide 27
4
报件标准
图纸类文件
1.申请材料要求
（1）设计图纸合并成一个PDF格式文件，如项目中存在多种类型市政基础设施图纸报审需求，每种类型的图纸为一个PDF格式文件。
（2）含审查指标的报审文件包含BDB格式文件及相对应的PDF格式文件，单独置于一个文件压缩包中；
针对同一项目中同时包含多个市政基础设施图纸报审的需求，可提供多个BDB格式文件和相对应的PDF格式文件。
2.电子文件大小
（1）原则上每个PDF文件不超过200MB，如果超过200MB，则需拆分成多个PDF 文件，采用文件名称-1.pdf，文件名称-2.pdf 的方式保存。
（2）含审查指标的报审文件中BDB格式文件与相对应的PDF文件单独置于一个文件压缩包（文件后缀为*.zip或* .rar），如有多个市政基础设施报审可合并放置，要求不超过200MB，如果超过200MB需分包压缩，命名方式：文件名称-1.zip,文件名称-2.zip；或文件名称-1.rar,文件名称-2.rar。

## Slide 28
4
报件标准
电子印章
北京市基础设施工程建设项目电子申请材料成果中的PDF电子设计图纸中均需加盖电子版的资质专用章，不同类型的市政基础设施设计图纸的电子印章需满足《市政交通基础设施工程规划设计技术文件办理指南》（京规自发〔2024〕253号）中建设工程规划许可证阶段的签章要求。

## Slide 29
4
网上申报
通过北京市工程建设项目审批管理系统（https://tzxm.beijing.gov.cn/）进行材料提交。

## Slide 30
谢谢
技术支持电话：55594812